## Slide 1: 第2章 运算方法和运算器b

## Slide 2: 2.3 定点乘法运算

## Slide 3: 乘除法运算的机器实现方法
1.完全软件实现
不设乘除法运算的硬件电路，而是由软件利用运算器中的加法器和移位寄存器实现乘、除法运算
2.加法器加上硬件辅助电路实现
利用运算器中的加法器硬件电路和移位寄存器，再设计必要的扩展电路，可以用硬件通过加法和移位操作实现乘、除法运算
3.专用乘、除法器实现
在运算器中除了设置加法器之外，采用专用硬件电路实现高速乘、除法部件，直接完成乘、除法运算

## Slide 4: 定点乘法运算算法
原码一位乘法运算
补码一位乘法运算（不要求）
原码两位乘法运算（不要求）
无符号的阵列乘法
有符号的阵列乘法
直接补码并行乘法（不要求）

## Slide 5: 原码一位乘法运算
令：[X]原 = Xf.X1 X2 X3……Xn
[Y]原 = Yf .Y1 Y2 Y3……Yn
则
积的符号：被乘数与乘数两符号的异或值
积的数值：被乘数与乘数两数的绝对值之积

## Slide 6: 二进制乘法
基本算法描述：
  若乘数的当前位为1， 则将被乘数和部分积求和。
  若乘数的当前位为0，则跳过。
  将部分积移位。
  所有位都完成后，部分积即为最终结果。
N 位乘数 × M 位被乘数 => N+M 位的积
乘法显然比加法更复杂…
  但比十进制乘法要简单
0.1101
×0.1011
1101
1101
0000
1101
0.10001111
加符号：1.10001111
例. 0.1101×1.1011

## Slide 7: 部分积
令：y=0.y1y2……yn
则：xy = x×(y1×2-1+ y2×2-2 +…… + yn×2-n)
= 2-1 ×(xy1+ xy2×2-1 +…… + xyn×2-n+1)
= 2-1 ×(xy1+ 2-1 (xy2+ 2-1 (xy3+ ……+
2-1(xyn+0))
令：z0=0
z1=2-1 (xyn+z0)
z2=2-1 (xyn-1+z1)
……
zi=2-1 (xyn-i+1+zi-1) …… 部分积
zn=2-1 (xy1+zn-1)=xy

## Slide 8: 例:设X=0.1101, Y=0.1011, 求X×Y
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
0 0 1 1 0 1
0 0 1 1 0 1
0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
0 0 1 1 0 1
0 1 0 0 1 1
0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
+x
右移一位→
+x
右移一位→
+0
右移一位→
+x
右移一位→
部分积Z 乘数Y
乘积高位 乘积低位
1(丢弃)
1(丢弃)
0(丢弃)
1(丢弃)
X×Y=0.10001111
z0=0,y4=1
xy4+z0
z1=2-1(xy4+z0)
移位4次，运算完成
A
C
B 00.1101
被乘数X

## Slide 9: 算法流程
0 A、X B、Y C、0 CR
Cn = 1？
CR = n ？
2-1（A+B） A，C
2-1（A+0） A，C
CR + 1 CR
Y
Y
N
N
Sx + Sy SA
A：部分积寄存器
B：被乘数寄存器
C：乘数寄存器
CR：计数寄存器

## Slide 10: 原码一位乘法的硬件电路
A
C
B
CR

## Slide 11: 无符号数阵列乘法器
A=am-1…a1a0
B= bn-1…b1b0
P=A*B=pm+n-1…p1p0

## Slide 12: m×n位不带符号的阵列乘法器逻辑图

## Slide 13: 5位×5位不带符号的阵列乘法器
FA
加数
被加数
低位来
的进位
进位输出
和输出
行波进位加法器
C6
C7
C8
C9
6T
12T
18T
24T
5T
8T
11T
14T
17T
20T
23T
32T

## Slide 14: 时间计算
实现n位×n位不带符号的原码阵列乘法器，需要n(n-1)个全加器和n2个“与”门
n位×n位不带符号的原码阵列乘法器总的乘法时间估算为：
  tm= Ta + (n-1)×6T+(n-1)×Tf
  = T+ (n-1)×6T +(n-1)×Tf
  = (8n-7)T
  Ta是计算aibi的时间，为1T
  Tf是全加器的进位延迟，为2T

## Slide 15: 例19
a4b0＝1 a3b0＝1 a2b0＝0 a1b0＝1 a0b0＝1
a4b1＝0 a3b1＝0 a2b1＝0 a1b1＝0 a0b1＝0
a4b2＝1 a3b2＝1 a2b2＝0 a1b2＝1 a0b2＝0
a4b3＝0 a3b3＝0 a2b3＝0 a1b3＝0 a0b3＝0
a4b4＝1 a3b4＝1 a2b4＝0 a1b4＝1 a0b4＝1
P＝p9p8p7p6p5p4p3p2p1p0＝1000110111 (56710)

## Slide 16: 有符号数的并行乘法运算
原码（即用原码表示的机器）
  尾数参加无符号数乘法器运算。
  符号位单独处理，即通过异或门得到乘积的符号。
补码（用补码表示的机器）
  间接补码乘法
    正数：尾数参加无符号数乘法器运算
    负数：由补码求得其绝对值后参加无符号数乘法器运算
    符号位通过异或门得到乘积的符号
    若乘积为负数，需将乘积的绝对值经过求补电路得到积的补码
  直接补码乘法（不要求）

## Slide 17: 求补器电路图
例：求补
1 010101 求补 1 101011； 1 101000 求补 1 011000
  从数的最右端开始，从右向左直到找出第一个“1”，该“1” 保持不变，以左的每一个位都求反
E是符号位
E＝0时输出与输入相等
E＝1时对其求补
C-1=0
Ci＝ai＋Ci－1
ai*＝ai⊕ECi－1
n+1位(不含符号位)的时间：
tTC=n*2T+5T
=(2n+5)T
假设：与门、或门延迟为2T，异或门延迟为3T

## Slide 18: n+1位间接补码阵列乘法器
三个求补器:
两个n位算前求补器
一个2n位算后求补器
n×n位不带符号的乘法阵列

## Slide 19: 例
设ｘ＝＋15，ｙ＝–13， 已知机器补码表示有符号数，请用间接补码阵列乘法器求出乘积ｘ×ｙ＝？
[ｘ]补 ＝01111 [ｙ]补 ＝ 10011
算前求补器输出 |ｘ|＝1111，|ｙ|＝1101
算后求补级输出并加上乘积符号位1，得
[ｘ× y]补 ＝ 100111101
二进制数真值: ｘ×ｙ＝( －11000011)2=(-195)10
十进制数验证：ｘ×ｙ ＝ 15× (－13) ＝ －195相等。

## Slide 20: 2.4 定点除法运算

## Slide 21: 原码除法运算原理
设有n位定点小数（定点整数也适用）
  被除数x，其原码为[x]原＝xf.xn-1…x1x0
  除数y，其原码为[y]原＝yf.yn-1…y1y0
  则其商q＝xy，其原码为
  [q]原＝(xf⊕yf)+(0.xn-1…x1x00.yn-1…y1y0)

## Slide 22: 手工除法运算过程
x÷y？，x=0.1001，y=0.1011
0.1 1 0 1 商q 0.1 0 1 1 0.1 0 0 1 0 ｘ(r0) 被除数小于除数，商0 －0.0 1 0 1 1 2－1ｙ 除数右移1位，减除数，商1 0.0 0 1 1 1 0 r1 得余数r1 －0.0 0 1 0 1 1 2－2ｙ 除数右移1位，减除数，商1 0.0 0 0 0 1 1 0 r2 得余数r2 －0.0 0 0 1 0 1 1 2－3ｙ 除数右移1位，不减除数，商0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 r3 得余数r3 －0.0 0 0 0 1 0 1 1 2－4ｙ 除数右移1位，减除数，商1 －0.0 0 0 0 0 0 0 1 r4 得余数r4
商0还是商1？人比较后才可以确定，但计算机如何确定？
余数末位补0后，减去除数右移后的值，导致加法器尾数逐渐增多，最后要求加法器的位数必须为被除数的2倍

## Slide 23: 加减交替法（不恢复余数法）
判断是否够减： 被除数或部分余数左移减去除数得新余数 r'i＝2ri-1–y
  若r'i>0，则i位上商1，且在下一步，ri左移减除数。因为：
    ri ＝ r'i
    ri＋1＝ 2ri –y ＝ 2r'i –y
  若r'i<0，则i位上商0，且在下一步，ri左移加除数。因为：
    ri ＝ r'i＋y
    ri＋1 ＝ 2ri –y＝ 2(r'i＋y)–y＝2r'i＋y
即：将恢复余数与下一步部分余数左移减去除数合并为加余数。
2r'i＋y也可理解为：商0后，2r'i中已多减了2y，计算ri＋1时加y实际取得减除数的作用
如果最终的余数是负数，需“纠余”得到除法运算的余数： rn＝r'n＋y

## Slide 24
0 0 1 0 1 1
1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 0 1
0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 10
1 1 0 0 1 1
0 0 0 1 0 1
0 0 1 0 1 0
1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 0
0 0 1 1 01
0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 开始情形
-Y
0 0 0 0 0 <0, 商0
0 0 0 0 0 左移1位
+Y
0 0 0 0 1 >0, 商1
0 0 0 1 0 左移1位
-Y
0 0 0 1 1 >0, 商1
0 0 1 1 0 左移1位
-Y
0 0 1 1 0 <0, 商0
0 1 1 0 0 左移1位
+Y
0 1 1 0 1 >0, 商1
被除数(余数)
商
+)
+)
+)
+)
+)
例：
X=0.01011
Y=0.01101
1
1
1
0
0
补码

## Slide 25: 可控加法/减法（CAS）单元
当输入线P=0时，CAS做加法运算
当输入线P=1时，CAS做减法运算
Si=Ai⊕(Bi⊕P)⊕Ci
Ci+1=(Ai+Ci)(Bi⊕P)+AiCi
当P=0时：
Si=Ai⊕Bi⊕Ci
Ci+1= AiBi+BiCi+AiCi
当P=1时：
Si=Ai⊕Bi⊕Ci
Ci+1=AiBi+BiCi+AiCi

## Slide 26: 不恢复余数的阵列除法器
x=0.x1x2x3x4x5x6
y=0.y1y2y3
商q=0.q1q2q3
余数 r=0.00r3r4r5r6
字长 n+1=4
前提：除数大于被除数，
意味着商不会≥1
加减交替法
y1
y2
y3
xy=
0.x1x2x3x4x5x6
0.y1y2y3
进位输出表示部
分余数的符号
0-负数、1-正数
0
r1
r2

## Slide 27: 时间延迟
对一个2n位（小数部分）除以n位的不恢复余数阵列除法器
(n+1)2个CAS单元
CAS单元的进位延迟为3T
除法的执行时间 t= (n+1)23T
=3(n+1)2T

## Slide 28: 2.5 定点运算器的组成

## Slide 29: 运算器的基本结构
典型运算器包括：
算术逻辑运算单元ALU
阵列乘除法器
寄存器组
多路选择器
三态门
数据总线

## Slide 30: 寄存器

## Slide 31: 寄存器组
32 bit
Register File
x32

## Slide 32: 多路复用器/多路分配器

## Slide 33: 三态门

## Slide 34: 译码器/编码器

## Slide 35: 总线驱动器

## Slide 36: 内部总线
机器内部各部件数据传送频繁，可以把寄存器间的数据传送通路加以归并，组成总线结构
总线分类
  所处位置
    内部总线（CPU内）
    外部总线（系统总线）
  逻辑结构
    单向传送总线
    双向传送总线

## Slide 37: 逻辑运算的应用需求
逻辑或： 1∨x=1， 0∨x=x
将一个数的某些指定比特置1，其他比特保持不变
例如：a∨01000010  将a的第1和第6位置1
逻辑与： 1∧x=x， 0∧x=0
将一个数的某些指定比特清0，其他比特保持不变
例如：a∧10111101  将a的第1和第6位清0
逻辑异或： 1⊕x=/x， 0⊕x=x
将一个数的某些指定比特取反，其他比特保持不变
例如：a⊕01000010  将a的第1和第6位取反

## Slide 38: 一位全加器FA
逻辑表达式
  Fi＝Ai⊕Bi⊕Ci
  Ci+1=AiBi+BiCi+CiAi
一种解决方法
为了实现多种算术逻辑运算，可将Ai和Bi输入一个函数发生器得到输出Xi和Yi，再作为一位全加器的输入
只能完成加、减运算

## Slide 39: 算术/逻辑运算单元ALU（1）
基本思想
先将原全加器的输入Ai、Bi送至函数发生器进行处理
S0、S1、S2、S3为函数发生器的控制信号
函数发生器的输出Xi、Yi至全加器进行全加
由S0、S1、S2、S3来控制ALU所完成的运算

## Slide 40: 算术/逻辑运算单元ALU（2）
Fi＝Xi⊕Yi⊕Cn+i
  Cn+i+1=XiYi+YiCn+i+XiCn+i
  用n+i代替原来一位全加器Ci中的i，i表示在一片ALU芯片上二进制位数。对于一片4位ALU，i＝0、1、2、3；n表示用多片ALU组成更多位数运算器时每片电路的进位输入。如果用4片4位ALU组成一个16位运算器，n＝0、4、8、12

## Slide 41: 算术/逻辑运算单元ALU逻辑表达式
Xi、Yi与控制参数和输入量的关系
Xi＝S2S3＋S2S3(Ai＋Bi)＋S2S3(Ai＋Bi)＋S2S3Ai
＝S3AiBi＋S2AiBi
Yi＝S0S1Ai＋S0S1AiBi＋S0S1AiBi
＝Ai＋S0Bi＋SiBi
Xi Yi＝Yi  Cn+i+1=Yi+XiCn+i
S0 S1 | Yi | S2 S3 | Xi
0 0 | Ai | 0 0 | 1
0 1 | AiBi | 0 1 | Ai+Bi
1 0 | AiBi | 1 0 | Ai+Bi
1 1 | 0 | 1 1 | Ai

## Slide 42: ALU的第i位逻辑表达式
Xi＝S3AiBi＋S2AiBi
Yi＝Ai＋S0Bi＋S1Bi
Fi＝Xi⊕Yi⊕Cn+i
Cn+i+1=Yi+XiCn+i
例如：S3S2S0S1＝0000
代入：

## Slide 43: 4位ALU结构
片内是串行进位还是并行进位？
Cn＋1＝Y0＋X0Cn
Cn＋2＝Y1＋X1Cn＋1
Cn＋3＝Y2＋X2Cn＋2
Cn＋4＝Y3＋X3Cn＋3
串行进位，速度慢，可以改进

## Slide 44: 采用先行进位
每一位的进位公式：
G为进位发生输出 P为进位传送输出
P、G是为了实现多片ALU之间先行进位而设置的
Cn+1=Y0+X0Cn
Cn+2=Y1+X1Cn+1=Y1+Y0X1+X0X1Cn
Cn+3=Y2+X2Cn+2=Y2+Y1X2+Y0X1X2+X0X1X2Cn
Cn+4=Y3+X3Cn+3=Y3+Y2X3+Y1X2X3+Y0X1X2X3+X0X1X2X3Cn
=G+PCn
其中，G＝Y3+Y2X3+Y1X2X3+Y0X1X2X3，P=X0X1X2X3
从上式可以看出：第0位的进位输入Cn可以直接传
送到最高进位位上去，从而实现高速运算

## Slide 45: 4位算术/逻辑运算单元实例
74181

## Slide 46: 74181ALU逻辑图
Fi＝Xi⊕Yi⊕Cn+i

## Slide 47: 算术逻辑运算的实现
M=L时，对进位信号没有影响，做算术运算
M=H时，进位位门被封锁，做逻辑运算
说明：
  A=B端可以判断两个数是否相等

## Slide 48: 设计一个16位ALU
片内先行进位，片间串行进位
片间串行进位是否可以进一步改进？

## Slide 49: 改进 两级先行进位16位ALU
74181ALU已设置了P和G两个本组先行进位输出端
将4片74181的P、G输出端送入到74182先行进位部件（CLA），实现第二级的先行进位，即组与组之间的先行进位

## Slide 50: 74182CLA的进位逻辑关系
  Cn+x=G0+P0Cn
  Cn+y=G1+P1Cn+x=G1+G0P1+P0P1Cn
  Cn+z=G2+P2Cn+y
  =G2+G1P2+G0P1P2+P0P1P2Cn
  Cn+4=G3+P3Cn+z
  =G3+G2P3+G1P2P3+G0P1P2P3+P0P1P2P3Cn
  =G*+P*Cn
    G*为成组先行进位发生输出
    P*为成组先行进位传送输出

## Slide 51: 74182CLA的逻辑电路图

## Slide 52: 设计一个32位ALU
用两个16位全先行进位逻辑级联组成的32位ALU
4位ALU
C15

## Slide 53: 算术/逻辑运算ALU的另一个方案
实现功能简单逻辑电路简单
4位ALU

## Slide 54: BCD码加法实例
x=36, y=47, 求x+y
解：[x]BCD=0011 0110, [y]BCD=0100 0111
  [x]BCD 0011 0110
  +[y]BCD 0100 0111
  0111 1101
校正 ＋ 0110
[x+y]BCD 1000 0011
所以，x+y=83
校正逻辑：BCD码完成十进制运算时，当和数
大于9时，必须对和数进行加6修正

## Slide 55: 1位十进制（BCD）加法器设计
令Xi和Yi为两个一位BCD码。
设Si为BCD码的和，Ci＋1为BCD码的进位输出，Ci为进位输入。
令S'i为修正之前的二进制和，C'i＋1为修正之前的进位。
1）若0≤Xi＋Yi＋Ci<10,则C'i＋1＝0，0≤S'i≤9
Si＝S'i ， Ci＋1=0
2）若10≤Xi＋Yi＋Ci≤15，则C'i＋1＝0，10≤S'i≤15
Si＝S'i＋6 （mod 16），Ci＋1=1
11xx或1x1x
3）若16≤Xi＋Yi＋Ci≤19，则C'i＋1＝1，0≤S'i≤3
Si＝S'i＋6 （mod 16），Ci＋1=1

## Slide 56: 1位十进制加法器电路

## Slide 57: n位数的行波进位BCD加法器

## Slide 58: 单总线结构运算器
所有部件都接到同一总线上
在某一时刻，只有一个操作数能放在总线上
控制电路比较简单，但操作速度较慢

## Slide 59: 双总线结构运算器
两个操作数可同时加到ALU进行运算
特殊寄存器分为两组，它们分别与一条总线交换数据
控制电路稍复杂，操作速度较快

## Slide 60: 三总线结构运算器
ALU的两个输入端各连至一条总线，而输出端连至第三条总线。算术逻辑操作可在一步控制之内完成
控制电路复杂，操作速度快

## Slide 61: 2.6 浮点运算方法和浮点运算器

## Slide 62: 浮点数加、减法
设有两个浮点数ｘ＝2Eｘ·Mｘ
ｙ＝2Eｙ·Mｙ
ｘ±ｙ＝(Mｘ2Eｘ－Eｙ ±Mｙ)2 Eｙ，Eｘ  Eｙ
算法
  检查操作数是否为0
  对阶，求阶差： E= EX -EY，使阶码小的数的尾数右移E位，其阶码取大的阶码值
  对尾数进行加、减法，求得结果
  规格化，舍入（可能再次规格化），进行溢出检查（阶码）

## Slide 63: 对阶
原则：小阶向大阶看齐（思考：为什么？)
方法:
  逐位移位比较：小阶的尾数每次右移一位,其阶码加1，直到两数的阶码相等为止
  求阶差：
    右移的位数等于阶差△E＝Eｘ－Eｙ
    哪个数移位由阶差的正负决定。
      若△E＝0,表示两数阶码相等；
      若△E>0,表示Eｘ>Eｙ；则y移位；
      若△E<0,表示Eｘ<Eｙ；则x移位。

## Slide 64: 结果规格化
左规：向左规格化
  当尾数为原码时，应使结果为x.1xxxxx
  当尾数为补码时，应使尾数的最高位与符号位相反。即：若符号位与最高位相等，则应逐次使尾数左移，低位补0，并使阶码减1，直到符合规定。
  而对IEEE754浮点格式，应使尾数变为1.M形式
右规：向右规格化
  若尾数求和的结果为01.x…x或10.x…x, 应将运算结果右移以实现规格化表示
  规则：尾数右移1位,阶码加1

## Slide 65: IEEE754的舍入处理
四种舍入（Rounding）方式：
就近舍入（向偶数舍入）：若尾数超出规定的23位的多余位数共3位（形如1.xxyabc），若abc取值为001、010、011，则舍去；若取值为101、110、111，则向最低有效位进位；若取值为中间值100,则进一步判断最低有效位y，若为0，则舍去；否则，向最低有效位进位，最终结果为偶数。
朝0舍入：即朝数轴原点方向舍入，就是把多余的位数简单的截去。截尾使取值的绝对值比原值的绝对值小。
朝＋∞舍入：对于正数，当多余位不全为0则向最低有效位进1；而对负数则是简单的截尾。
朝－∞舍入：处理方法正好与朝＋∞舍入情况相反。对于正数，当多余位不全为0则简单截尾；而对负数，则向最低有效位进1。

## Slide 66: 溢出判断和处理
阶码上溢，一般将其认为是＋∞和－∞
阶码下溢，则数值为0
尾数上溢，两个同符号位的数相加。处理方法是尾数右移，阶码加1
尾数下溢。尾数右移时，最低位从最右端流出。要进行舍入处理

## Slide 68: 浮点运算部件

## Slide 69: 例(1)
x＝22×0.11011011，y=-24×0.10101100
1、检查操作数不为0
2、对阶：阶码对齐后才能加减。规则是阶码小的向阶
码大的数对齐；
  阶差=Ex-Ey=00 010 - 00 100=11110
  即阶差为-2，Mx右移两位，Ex加2
  x=00100 , 0.00110110（11）
3、尾数相加
  00.00110110(11)+11.01010100
  =11.10001010(11)
补码

## Slide 70: 例(2)
4、结果规格化
  右规，阶码加1；左规，阶码减1
  左规为11.00010101（10），阶码减1为00011
5、舍入（0舍1入） 11.00010110
x+y=-0.11101010 × 2011

## Slide 71: 浮点数乘、除法
设有两个浮点数ｘ＝2Eｘ×Mｘ
ｙ＝2Eｙ×Mｙ
ｘ×ｙ＝2（Eｘ＋Eｙ） ×（Mｘ× Mｙ）
ｘ÷ｙ＝2（Eｘ-Eｙ） ×（Mｘ÷ Mｙ）
算法
  检查操作数是否为0
  阶码加、减：乘：EX+EY ，除：EX- EY
  对尾数进行乘、除法，求得结果
  规格化、舍入处理（可能再次规格化）
  进行溢出检查（阶码）

## Slide 72: 尾数处理
方法1：截断
方法2：舍入–按某种规则进行修正
  如果尾数用原码表示
    只要尾数最低为1或者移出位中有1数值位，使最低位置1
    0舍1入
  如果尾数用补码表示（第五版教材中未列出）
    丢失的各位均为0，不必舍入；
    丢失的最高位为0，以后各位不全为0时；或者最高为1，以后各位全为0时，不必舍入；
    丢失的最高位为1，以后各位不全为0时，则在尾数的最低位进1的修正操作。

## Slide 73: 浮点运算器实例
CPU之外的浮点运算器（数学协处理器）如80x87
  完成浮点运算功能，不能单独使用
  可以和80386或80286异步并行工作
  使用特殊的80位的扩展精度格式。有8个80位的寄存器组。754标准单精度和双精度数从存储器加载到浮点寄存器中时转化成这种格式
CPU之内的浮点运算器
（486DX以上）
  较新的Intel处理器提供对754标准
  的直接硬件支持

## Slide 74: 80x87浮点运算器逻辑框图

## Slide 75: Pentium结构简图

## Slide 76: 本章小结
运算器功能：处理数据
数据表示：原码、反码、补码、移码
功能实现：加、减、乘、除
运算器的构成
浮点数的表示及运算
浮点运算器